NAZWA ZADANIA

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii Krajowej   w Rzeszowie przy ul.Miodowej 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT   BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

ST-00. INFORMACJE OGÓLNE

1. WSTEP. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-02- ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-03. INSTALOWANIE DRZWI

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-04. KLADZENIE  TERAKOTY I GLAZURY

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

SST-05. KLADZENIE WYKŁADZIN ANTYSTATYCZNYCH

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-06. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-07. ROBOTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ,ROBOTY   INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST-08.WYKONYWANIE  POKRYC DACHOWYCH

1. WSTEP

2. MATERIAŁY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST – 00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna S-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań

wspólnych dla  poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i

odbioru Robót .

W zakres  realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót

remontowych polegających na  :

A. wykonaniu robót  wewnętrzne tj. :

a) malowanie ścian i sufitów,

b) wymianie posadzek ,

c) wymianie stolarki drzwiowej ,

d) wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej ,

e) wymianie instalacji elektrycznej wraz z oprzyrządowaniem,

f) wymianie uszkodzonych szyb w sali gimnastycznej,

g) foliowanie szyb folią przeciwsłoneczną ,

we wskazanych przez Zamawiającego  pomieszczeniach

B. wykonaniu robot zewnętrznych tj.:

a) wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem  sali gimnastycznej

i zaplecza,

b) rozbiórce  schodów zewnętrznych i obłożenie  płytkami  gress pozostałych

schodów  zewnętrznych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i należy je

stosować   w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych zadania  pn.:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii

Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

Zakres robót objętych w niniejszej Specyfikacji obejmuje:

a/ zakres rzeczowy robót wymienionych w punkcie 1.1.,

b/ zakres ilościowy ujety w przedmiarze jako załączniku do kosztorysu

inwestorskiego,

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć  i stosować w powiązaniu z niżej

wymienionymi   Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezależnie od postanowień  Warunków Szczególnych normy państwowe,

instrukcje i    przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą

stosowane przez Wykonawcę   w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien                uwzględnić  zgodność  ich realizacji z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami   Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania z dokumentacja budowlana , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren

Budowy   wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik  Budowy oraz jeden egzemplarz ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

1/ Specyfikacje Techniczna wykonania robót,

2/ Przedmiar robót,

3/ Kosztorys ofertowy,

4/ Zestawienie materiałów.

5/ Informacje dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, która Zamawiający przekaże Wykonawcy po

podpisaniu  Umowy będzie zawierać następujące części:

1/ Specyfikacje Techniczna wykonania robót,

2/ Przedmiar robót,

3/ Kosztorys ofertowy,

4/ Zestawienie materiałów.

5/ Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować  dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.

2. Projekt organizacji i harmonogram Robót.

3. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

# 1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty   przekazane    przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią  cześć  umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są zobowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte  były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien   natychmiast powiadomić Inspektora    Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub   poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali  rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości  docelowe, od których dopuszczalne     są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską  zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty        tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy   materiały    lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i  wpłynie    to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione   innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji budowy, aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

w tym  ogrodzenia, poręcze  , oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,

wszelkie inne środki niezbędne do   ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu

Budowy nie  podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje    się , że jest włączony w cenę

umowna.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie

przepisy   dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykańczania   Robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i   norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu

Budowy oraz będzie   unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego  sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań , będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

- środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością  powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na    terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym   jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu      większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały    odpadowe użyte do Robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po  zakończeniu Robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych    organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla     otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie   środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,   takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem    tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić   w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być     wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić  Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy   potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie   spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru   nad  realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania    Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,   służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,     szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  do  przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz   Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez           Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji         Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności  technologicznej      ich wykonania

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i    odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez    Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane   z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych   w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi

Nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi  dokumentacje zawierająca raporty z badana terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowana   przez siebie metodę wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagana ilościowych i

jakościowych   materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie

koszty a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z

dostarczeniem materiałów do  Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bieda one   potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach Uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez    Wykonawcze.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcze wywiezione z               Terenu  Budowy, bądź złocone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli    Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,    dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez   Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i    niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania   rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru     o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed  użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,   jeśli biedzie to wymagane dla badana prowadzonych przez Inspektora.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może  być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiązany jest do Ubywania tylko takiego sprzętu, który nie

spowoduje   niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.

Sprzęt  używany do Robót powinien   być zgodny z ofertą Wykonawcy i

odpowiadać pod  względem typów i ilości wskazaniom  zawartym w ST, PZJ

lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń  w  takich dokumentach sprzęt powinien

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność

sprzętu biedzie gwarantować  Przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji  Projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym   umową.   Sprzęt będący  własnością Wykonawcy lub

wynajęty do wykonania Robót   ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości

do pracy. Będzie on zgodny z   normami ochrony środowiska i  przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość  wariantowego użycia

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, może być  później zmieniany bez

jego  zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące

zachowania  warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy           transporcie materiałów sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim    przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania   tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i     wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez  Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków    dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją   Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora   Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie wszystkich wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi   określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora   Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w    wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,          poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor   Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy          produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych   oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora   Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on

zamierzony sposób  wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujące    wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora

Nadzoru

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby   osiągnąć założoną  jakość   Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna

kontrole Robót i   jakości  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne

do pobierania próbek, badań  materiałów oraz Robót. Minimalne wymagania co do

zakresu badań i ich częstotliwość  są    określone w ST, normach i wytycznych. W

przypadku gdy nie zostały one tam określone,   Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie Robót  zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki bieda pobierane losowo. Zaleca asie stosowanie statystycznych metod pobierania    próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mnoga bycz z jednakowym prawdopodobieństwem że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie   mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości   co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w            przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez   Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany    przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Można  stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru .  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca

powiadomi   Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru   lub badania   Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do

akceptacji Inspektorowi Nadzoru

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami

badań jak  najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie

zapewnienia jakości.   Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi

Nadzoru na formularzach według   dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania  kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich

wytwarzania, i zapewniona mu  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego

przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i Robót z wymaganiami ST

na podstawie   wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru

może pobierać   próbki  materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy.

Jeżeli wyniki tych   badań   wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to

Inspektor Nadzoru   poleci Wykonawcy  lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się  wyłącznie na

własnych badaniach przy    ocenie zgodności materiałów i Robót z  Dokumentacja

Projektową i ST. W takim   przypadku całkowite koszty powtórnych lub   dodatkowych

badań  pobierania próbek   poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z

kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz   właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą

techniczną,  w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  w pkt 1. i które spełniają wymogi

Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST,

każda partia  dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające

w  sposób jednoznaczny jej  cechy.

4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez

producenta, a w razie  potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez

niego. Kopie wyników tych badań   będą  dostarczone przez Wykonawcę

Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu

Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie

Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na

Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć

Robót, stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Każdy zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania,

podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwała technika, w

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez  przerw.

3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone

kolejnym  numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów

Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w   Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty

odbiorów Robót   zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót

podlegających   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku

z  warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji  Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie  wykonywania Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je

przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi  Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do

Dziennika   Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania się  . Projektant

nie jest jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń Wykonawcy

Robót.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego  z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w

sposób ciągły w  jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru

Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy

będą   gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na

każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące

dokumenty:

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły narad i ustaleń

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy   będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru

Robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie  obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym

terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd

lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub

gdzie indziej ilościach  Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ukończenia  wszystkich Robót. Błędne dane zostania poprawione

według instrukcji Inspektora nadzoru   na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie

przeprowadzony z częstością wymagana do celu  miesięcznej płatności na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub   oczekiwanym przez

Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

7.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą

obmierzone   poziomo według linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie

wymagają tego   inaczej.

7.2.2.Objetosci będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.

7.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub

kilogramach   zgodnie Wymaganiami  ST.

7.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań

atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia   pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym

stanie przez cały okres trwania   Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a   także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu  przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne    obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca    wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia    wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów    zawierających komplet wyników Badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone     pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru           częściowego Robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu     do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z    bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru    ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności    Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej    na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych   w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania    Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych    Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.           W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość   wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół

odbioru  ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.

Do odbioru   ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jeśli    została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew.  PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

ST i ew.  PZJ.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy  onowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi  kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika   budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U.

2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi zmianami).

SST-01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   CPV 45 26 26 00 – 7

USUWANIE GRUZU              CPV 44 11 12 20 – 6

1. Wstęp

1.1. przedmiot specyfikacji technicznej (SST-01)

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania  i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi zadania pn.

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii

Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

1.2. Zakres stosowania SST-01.

Specyfikacja techniczna (SST-01) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i

Odbiorze robót dotyczących rozbiórki drewnianej stolarki drzwiowej , demontażu

wykładzin PCV , skuciu  glazury i tynku ścian oraz skuciu posadzek ,demontażu

urządzeń sanitarnych  i instalacji wodno-kanalizacyjnej, papy asfaltowej

1.3. Zakres robót objętych SST-01.

1.3.1. demontaż starej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany wraz z jej

utylizacją tj. skrzydeł drzwiowych , ościeżnic wykładzin PCV, skuciu  glazury i

tynku ścian oraz   skuciu posadzek , demontażu urządzeń   sanitarnych  i

instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.3.3. Segregacja, wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych;.

Materiał uzyskany z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy. Zgodnie z

ustawą  o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów

azbestowych) powstałe w  wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako

odpady komunalne. Odbiorcą w/w   odpadów komunalnych będzie

licencjonowane przedsiębiorstwo, które w ramach  umowy dostarczy

wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed  ich

wywiezieniem.  Sposób i możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów

lub  ich  wywozu na wysypisko zgodnie z umową zawartą z licencjonowanym

przedsiębiorstwem.

2. Materiały pochodzące z rozbiórki.

Zdemontowane  drzwi, ościeżnice, gruz , zdemontowane urządzenia sanitarne i

instalacje wodno-kanalizacyjne.

3. Sprzęt.

Łomy, taczki, piły do drewna, rynny drewniane, wciągarki ręczne lub elektryczne.

Dopuszcza się inny sprzęt zaproponowany przez Wykonawcę robót, pod

warunkiem uzyskania akceptacji od Inspektora nadzoru

4. Transport.

a) Własny: samochód wywrotka lub skrzyniowy. Odwiezienie gruzu na

odpowiednie  składowiska lub

b) Odbiorcy odpadów - zgodnie z umową zawartą z licencjonowanym

przedsiębiorstwem.

5. Wykonanie robót.

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie  Przy robotach

rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać

stosowne zabezpieczenia, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętów we wnętrzach .

Zabezpieczenie wyposażenia  wnętrz przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem

należy do obowiązków Wykonawcy.

Materiały pochodzące z rozbiórki należy transportować w dół na miejsce

składowania przed wywozem za pomocą rynien lub wciągarki.

6. Kontrola jakości.

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku

zagrożeń  na miejscu

7. Jednostka obmiaru.

-  demontaż drzwi,  – m3,

- demontaż urządzeń sanitarnych – szt.

-  wywóz gruzu – m3,

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu.

Inspektor o dokonaniu odbioru wprowadza odpowiedni zapis w dzienniku budowy.

9. Podstawa płatności.

Płaci się - po odbiorze robót - w jednostkach wg punktu 01-7 za wykonane roboty,

zapisane w dzienniku budowy ilości oraz za oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych –

Rozporządzenie  Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13

poz. 93 z późniejszymi zmianami.

SST-02 TYNKOWANIE  CPV 45 41 00 00-4

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  tynków  zwykłych   wewnętrznych

przy realizacji zadania pn.:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii

Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

1.2.	Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument przetargowy  i

kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

–	Tynki  zwykłe,  których  dotyczy  specyfikacja,  stanowią  warstwę ochronną,

wyrównawczą  lub  kształtującą   formę  architektoniczną   tynkowanego

elementu,  nanoszoną  ręcznie  lub  mechanicznie,  do   której  wykonania

zostały użyte   zaprawy  odpowiadające wymaganiom  norm lub aprobat

technicznych.

–  Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj

zaprawy, liczbę  warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie

PN-70/B-10100 . „Roboty   tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania  i badania

przy odbiorze”.

–  Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w

normie  PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

–  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z

wymaganiami  normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4.	Określenia podstawowe

określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi

normami   oraz  przepisami  podanymi    w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” i oznaczają:

– roboty  budowlane  –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z

wykonaniem   tynków  zgodnie  z  ustaleniami  dokumentacji projektowej,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

– procedura  –  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,

gdzie  i  kto  wykonuje  i  kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;

procedura  może  być  zastąpiona  normami,  aprobatami  technicznymi  i

instrukcjami,

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej

zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego

obiektu lub roboty oraz  niezbędne do jego wykonania.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz

za  ich   zgodność  z  dokumentacją   projektową, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV  45000000-7

„Wymagania  ogólne”.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania  podano  w  ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 2.

2.2.	Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać

wymaganiom normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe” lub

aprobatom technicznym.

2.3.	Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę

odpowiadającą   wymaganiom normy PN- 88/B-32250  „Materiały

budowlane. Woda  do  betonów  i   zapraw”.

Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone   jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych

oraz  wód   zawierających   tłuszcze  organiczne, oleje i muł.

2.4.Piasek

2.4.1.	Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

–	nie zawierać domieszek organicznych,

–	mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty

0,25-0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty

1,0-2,0 mm.

2.4.2.	Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany

1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

2.4.3.	Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić

całkowicie  przez   sito  o  prześwicie  0,5 mm.

2.5.	Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-	Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy

PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe”.

-	Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane

mechanicznie.

-	Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być

wbudowana  możliwie   szybko  po  jej przygotowaniu, tj. w okresie

ok. 3  godzin.

-	Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

-	Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement

portlandzki   według normy  PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego

użytku”. Za zgodą  Inspektora  nadzoru można stosować cement z

dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych 25 i 35  oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, że  temperatura otoczenia   w ciągu 7 dni od   chwili

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

-	Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno

suchogaszone   lub  gaszone  w  postaci ciasta wapiennego otrzymanego

wapna niegaszonego,  które  powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną

masę,  bez  grudek  niegaszonego   wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.

Skład  objętościowych  składników zapraw    należy dobierać

doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  w  ST  Kod  CPV

45000000-7  „Wymagania  ogólne”  pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien

wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego sprzętu:

–	mieszarki do zapraw,

–	agregatu tynkarskiego,

–	betoniarki wolnospadowej,

–	pompy do zapraw,

–	przenośnych zbiorników na wodę.

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania  ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

–	Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać  się

zgodnie  z   normą  BN-88/6731-08.  Cement  i  wapno suchogaszone

luzem  należy  przewozić   cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno

suchogaszone  workowane  można   przewozić  dowolnymi  środkami

transportu  i  w  odpowiedni  sposób   zabezpieczone  przed

zawilgoceniem.

–	Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w

skrzyniach  lub  pojemnikach stalowych.

–	Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w

warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,

zmieszaniem  z  innymi   asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i

nadmiernym  zawilgoceniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

–	Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być

zakończone   wszystkie roboty stanu  surowego, roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane   przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice

drzwiowe i okienne.

–	Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i

kurczów   murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu

surowego.

–	Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi  spadek poniżej 0°C.

–	W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy

zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z

„Wytycznymi wykonywania   robót  budowlano-montażowych  w  okresie

obniżonych temperatur”.

–  Zaleca  się  chronić śwież  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu

pierwszych  dwóch  dni  przed  nasłonecznieniem   dłuższym niż dwie

godziny dziennie.

–	W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w

czasie   wiązania i twardnienia, tj.  w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża

5.3.1.	Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.	Spoiny w murach ceglanych

–  W  ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać

zaprawą   spoin  przy zewnętrznych  licach na  głębokości 5-10 mm.

–  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji  tłustych.  Plamy  z

substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.  roztworem  szarego

mydła  lub  wypełniając je lampą   benzynową.

–  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych

5.4.1.	Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych

w normie   PN-70/B-10100 p.3.3.1.

5.4.2.	Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych

powinny  być  zgodne  z  danymi kreślonymi w tabl. 4 normy

PN-70/B- 10100.

5.4.3.	Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od

rodzaju podłoża  lub  podkładu powinny być zgodne z normą

PN-70/B- 10100.

5.4.4.	Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w  sposób standardowy.

5.4.5.	Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

5.4.6.	Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.

Narzut  tynków  wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew

kierunkowych.

5.4.7.	Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem.   Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno

dociskana do   warstwy   narzutu.

5.4.8.	Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-

wapienne:   tynków  nienarażonych  na zawilgocenie  –  w  proporcji

1:1:4,  narażonych  na  zwilgocenie  oraz  w  tynkach  zewnętrznych

–  w   proporcji 1:1:2.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania  ogólne”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania

cementu,  wapna  oraz  kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i

przedstawić   wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te  powinny   obejmować  wszystkie  właściwości  cementu,

wapna,  wody  oraz  kruszywa  określone  w pkt.  2  niniejszej   specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-

90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

6.3.2.  Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do

dziennika   budowy  i  akceptowane  przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1.	Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany

w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich

wymagań, a w szczególności:

–	zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji

powykonawczej,

–	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

–	prawidłowości przygotowania podłoży,

–	mrozoodporności tynków zewnętrznych,

–	przyczepności tynków do podłoża,

–	grubości tynku,

–	wyglądu powierzchni tynku,

–	prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

–	wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania   ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn

długości  ścian  w  stanie  surowym  i wysokości mierzonej od podłoża lub

warstwy  wyrównawczej  na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów

i słupów oblicza się w rozwinięciu  tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach

kwadratowych ich  rzutu  w  świetle  ścian surowych na płaszczyznę

poziomą.

Powierzchnię  stropów  żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się  w

rozwinięciu   według  wymiarów  w  stanie surowym.

Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,

ciągnionych,  obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z

nich   jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania    ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem

do robót   tynkowych. Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym

czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić  i umyć wodą.

8.3. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i

wymaganiami  Inspektora  nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania

omówione   w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

Jeżeli  chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien

być  odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

–	tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

–	jeżeli  odchylenia od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu

użytkowania i   trwałości tynku,  zaliczyć  tynk do niższej kategorii,

–	w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  usunąć

tynk  i    ponownie  wykonać roboty tynkowe.

8.4. Odbiór tynków

8.4.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz

kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne z dokumentacją projektową.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie

krawędzi od linii prostej nie  mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie

większej   niż  3 mm na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

–	pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej

niż 4   mm w   pomieszczeniu,

–	poziomego – nie mogą być większe niż  3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej

niż 6   mm na całej powierzchni   między przegrodami pionowymi

(ścianami, belkami    itp.).

8.4.3.	Niedopuszczalne są następujące wady:

–	wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na

powierzchni   tynków  przenikających  z podłoża, pilśni itp.,

–  trwałe ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i

pęcherze   wskutek  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który

powinien   zawierać:

–	ocenę wyników badań,

–	wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

–	stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod

CPV   45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płaci  się  za  wykonaną  i  odebraną  ilość  m2  powierzchni  tynku

według   ceny  jednostkowej,     która obejmuje:

–	przygotowanie stanowiska roboczego,

–	przygotowanie zaprawy,

–	dostarczenie materiałów i sprzętu,

–	obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

–	ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie

robót na wysokości do   4 m,

–	przygotowanie podłoża,

–	umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

–	osiatkowanie bruzd,

–	obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

–	wykonanie tynków,

–	reperacja tynków po dziurach i hakach,

–	oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

–	likwidację stanowiska roboczego.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-32250 	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego użytku.

‘

SST-03    INSTALOWANIE DRZWI   CPV 45 42 11 00-5

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  tynków  zwykłych   wewnętrznych

przy realizacji zadania pn.:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii

Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument przetargowy  i

kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym:

_ wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

– demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych,

– obsadzenie nowych drzwi ,

– wykonanie tynków uzupełniających – naprawa tynków na ościeżach,

– malowanie uzupełniające ościeży drzwiowych,

– usunięcie z budynku i utylizacja materiałów z rozbiórki.

_ prace towarzyszące i tymczasowe nie ujęte w przedmiarach robót

– zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń przed zabrudzeniem podczas

wykonywania   robót związanych z osadzaniem stolarki – odsunięcie oraz ewentualne

wyniesienie sprzętów  i mebli, przykrycie czystą (nową) folią podłóg oraz

każdorazowe posprzątanie pomieszczeń  po wykonanych pracach demontażowych i

montażowych;

– wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP;

– wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót

związanych z osadzaniem drzwi ;

– odtworzenie zniszczonych tynków na ścianach wraz z niezbędnymi naprawami

murarskimi i  naprawą uszkodzeń;

– po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem stolarki doprowadzenie

pomieszczeń  do czystości

2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty

zgodne  z wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym.

Materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczające stosowanie ich w budownictwie

zgodne z obowiązującymi przepisami

2.1. Drzwi wewnętrzne

Drzwi  do   należy dostosować  do już istniejących skrzydeł drzwiowych

Wymiary wszystkich drzwi należy sprawdzić przed zamówieniem!

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas

trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich

jakości i   przydatności do robót.

2.3. Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórek mogą być składowane we wcześniej uzgodnionych miejscach.

Materiały z rozbiórek muszą być wywiezione na wysypisko zgodnie z

obowiązującymi   przepisami prawa.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie

zaakceptowany przez   inspektora nadzoru. Sprzęt winien spełniać normy ochrony

środowiska.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być

składowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości

przewożonych  materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz

poleceniami   inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w  wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać

tego będzie inspektor nadzoru,   poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez

wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą

wstrzymania robót. Skutki finansowe wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi

wykonawca.

5.2. Montaż stolarki

Montaż stolarki drzwiowej może zostać wykonany wyłącznie przez firmę montażową

dysponującą specjalistycznym wyposażeniem i pracownikami posiadającymi

odpowiednie kwalifikacje.

Przed zabudowaniem stolarka powinna być poddana przeglądowi, mającemu na

celu  stwierdzenie, czy nie posiada widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna.

Stolarka z widocznymi uszkodzeniami, które ograniczają bądź uniemożliwiają jej

prawidłowe funkcjonowanie nie może być zabudowana.

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.

Odbiór  osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem

ościeży lub ścian. Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą

wykazywać  luzów w miejscach połączeń z murem.

Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm

na 1 m ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę. Luzy przy

pasowaniu   wbudowanych i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż

6mm. Zamknięte   skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać

żadnych luzów.  Otwarte skrzydła nie mogą się same zamykać.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

sposób   wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujące    wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zamawiającego i sztuką

budowlaną, w tym:

- organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia;

- organizację ruchu na terenie wykonywanych prac;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac;

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów.   Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania

robót.

6.2. Badania w czasie odbioru robót

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki   okiennej i drzwiowej

· Ocena jakości będzie obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich

funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót :

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie pianką poliuretanową,

- uszczelnienie zewnętrzne,

- wykończenie ościeży wewnętrznych,

- malowanie ościeży,

- regulacja skrzydeł.

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą posiadać

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z

kryteriami   technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz  właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z

rozporządzeniem MSWiA z   1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

a) Polską Normą

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej   Normy i które spełniają wymogi ST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998

r.  (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST,

każda ich  partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,

określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie

spełniają tych wymagań będą   odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach

ustalonych w   kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości

robót podanych w   kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia

wykonawcy od obowiązku   ukończenia wszystkich robót.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze

robót. Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór częściowy

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót dokonywany będzie inspektora nadzoru w obecności

kierownika  budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania

częściowego  rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich zakresu (ilości),jakości i zgodności z dokumentacją.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny

wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami

oraz dokonać oceny wizualnej.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich

uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez

przedstawicieli   zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-śywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW- 6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 1990 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Warszawa 2003 r.

SST-04.  POKRYWANIE PODŁÓG I  ŚCIAN  Kod CPV  45 43 11 00 - 8

45 43 12 00- 9

Układanie płytek ceramicznych na ścianach

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są

wymagania dotyczące  wykonania  oraz odbioru robót wykładzinowych i

okładzinowych z płytek   ceramicznych podczas realizacji robót pn.:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii

Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  jako  dokument

przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i   realizacji robót wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające

na celu   wykonanie:

–  pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni

element   warstw podłogowych,

–  pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i

kształtującą   formę  architektoniczną okładanych elementów.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu

kompozycji   klejowych  z  mieszanek  przygotowanych   fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie

własności  materiałów,  wymagań  i  sposobów   oceny podłoży,

wykonanie wykładzin i  okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi

normami oraz  określeniami podanymi   w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za

ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, ST i poleceniami Inspektora

nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania   podano  w  ST   Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i

okładzinowych z płytek ceramicznych   powinny mieć:

–  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi

normami,

–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

–  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

–  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru   norm polskich,

–  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do

stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami

i  wymaganiami  podanymi  przez  producenta. Wykonawca obowiązany

jest posiadać   na Budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych

na budowie materiałów  przeznaczonych do wykonania robót

wykładzinowych i okładzinowych.

Wykonawca uzgodni z inwestorem kolorystykę i rodzaje poszczególnych okładzin ceramicznych.

2.2.	Rodzaje materiałów

2.2.1.Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny

odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w normach polskich lub aprobatach

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

–  PN-EN  176:1996  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho

o  małej  nasiąkliwości  wodnej   E≤3%. Grupa B I.

–  PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o

nasiąkliwości   wodnej 3%<E≤6%. Grupa  B IIa.

–  PN-EN  178:1998  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho

o  nasiąkliwości    wodnej  6%<E≤10%.  Grupa B IIb.

–  PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o

nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B    III.

Rodzaj płytek musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie

dotyczy to płytek dla których muszą być  określone takie parametry jak

np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.

2.2.3.  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje  klejące do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą

spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002  lub odpowiednich aprobat

technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich

aprobat  technicznych lub norm.

2.2.4.  Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

–	listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

–	środki ochrony płytek i spoin,

–	środki do usuwania zanieczyszczeń,

–	środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne

określone  przez  producenta  lub  odpowiednie   aprobaty techniczne.

2.2.5.  Woda

Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas

do  spoinowania  stosować  należy  wodę odpowiadającą wymaganiom

normy PN-88/B-32250

„Materiały   budowlane. Woda do betonów i zapraw.”

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

.

3.	SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1.	Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST

Kod  CPV   45000000-7     „Wymagania  ogólne”  pkt 3

3.2.	Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

–  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

–  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

–  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości

ząbków  5 mm  do  rozprowadzania  kompozycji klejących,

–  łaty do sprawdzania równości powierzchni,

–  poziomnice,

–  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz

pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  klejących,

–  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

–  gąbki do mycia i czyszczenia,

–  wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2.	Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga

specjalnych   środków i urządzeń. Zaleca  się  używać  do  transportu

samochodów  pokrytych plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie

transportu    należy zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób

wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów

zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i

rozładunku  ładunku  urządzeń  mechanicznych.

Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w

pomieszczeniach   zamkniętych,  zabezpieczonych przed opadami i

minusowymi temperaturami.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania  ogólne” pkt 5

5.2.	Warunki przystąpienia do robót

1)	Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być

zakończone:

–	wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem

podłoży,  warstw konstrukcyjnych  i izolacji podłóg,

–	roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,

elektrycznych  i  innych  np. technologicznych (szczególnie

dotyczy to instalacji podpodłogowych),

–	wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i

wykończone  tynkiem  lub  masami naprawczymi.

2)	Przystąpienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie

osiadania  i  skurczu  elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4

miesięcy po zakończeniu    budowy stanu surowego.

3)	Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w

temperaturach  nie  niższych  niż  +5 C  i temperatura ta powinna

utrzymywać się w ciągu całej doby.

4)	Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch

dni  chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3.	Wykonanie wykładziny

5.3.1.Podłoża pod wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-

20 i grubości  minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny

mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie

minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

–  podkłady związane z podłożem – 25 mm

–  podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm

–  podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)

40 mm

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,  pozbawiona  resztek  starych  wykładzin  i  odpylona. Niedopuszczalne są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i środkami  antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może   przekraczać 5 mm na całej  długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchni  dylatowanych pól  nie  powinna  przekraczać  10  m2, a    maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.

Dylatacje powinny być  wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w   styku  różnych  rodzajów  wykładzin.

Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i   kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane   w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych zaleca  się  zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych  włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.3.2.  Wykonanie wykładzin

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy

przygotować  wszystkie niezbędne materiały,  narzędzia  i  sprzęt,

posegregować  płytki  według   wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz

rozplanować   sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.

Na jednej płaszczyźnie   płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową szerokość  większą  niż   połowa  płytki.  Szczególnie starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w   dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją

producenta.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od   wyznaczonej linii.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek. Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają, że   kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.     Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od    wielkości płytek:

–      50 x 50 mm –  	3 mm

–    100 x 100 mm –  	4 mm

–    150 x 150 mm –  	6 mm

–    200 x 200 mm –  	6 mm

–    250 x 250 mm –  	8 mm

–	 300 x 300 mm –   10 mm

–	 400 x 400 mm –  12 mm.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na  wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i   wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.   Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić  w żądanej  pozycji  i  docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej

kompozycji  klejowej  po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.

Większe   płytki  zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych  płytek.   Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki)    dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie  same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić nie  wcześniej  niż po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.  Dokładny  czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też  usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie   same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić nie  wcześniej  niż po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.  Dokładny   czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym    pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę fugową)  po  powierzchni  wykładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami

prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z

powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.

Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i

uzyskać    wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez

przetarcie  zaprawy    pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli  w

pomieszczeniach występuje wysoka   temperatura i niska wilgotność powietrza

należy zapobiec zbyt szybkiemu    wysychaniu  spoin poprzez lekkie zwilżanie

ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni  płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.4.   Wykonanie okładzin

5.4.1.	Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

–	ściany betonowe

–	otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

–	płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość

przygotowania podłoża. Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków  antyadhezyjnych  i  starych  powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i równe.  W  przypadku  wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi  masami naprawczymi.

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i  narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W   przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych  może  być  otynkowana  tynkiem  gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

–	powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona

ze starych   powłok malarskich,

–	odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie

krawędzi  od  linii   prostej,  mierzone  łatą  kontrolną o długości 2 m, nie

może przekraczać 3 mm przy  liczbie odchyłek nie większej niż  3 mm na

długości  łaty,

–	odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż

4 mm na  wysokości kondygnacji,

–	odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż

2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych

na  kompozycjach  klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi

powłokami  malarskimi, tynkiem  z  zaprawy  cementowej,  cementowo-

wapiennej,   wapiennej i gipsowej  marki niższej niż  M4.

5.4.2.Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy

przygotować  wszystkie niezbędne  materiały, narzędzia  i  sprzęt,

posegregować  płytki  według,   wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz

rozplanować  sposób  układania płytek. Położenie   płytek  należy

rozplanować  uwzględniając ich  wielkość i przyjętą  szerokość

spoin. Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone

symetrycznie  a   skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą

niż  połowa  płytki.

Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości

płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką

łatę drewnianą  lub  aluminiową.  Do  usytuowania łaty należy użyć

poziomnicy. Łatę  mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu

płytek.

Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)

kompozycję  klejącą.

Wybór  kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań

stawianych  okładzinie.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się  powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być rozłożona   równomiernie  i  pokrywać  całą powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od   wielkości  płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie    wypływa z pod płytek

i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 lub  pozwolić  na  wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości  płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna  znaleźć  się  tam  cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być  docinana,  układanie  należy  zacząć  od  przyklejenia  drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na  właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużych  wymiarach

zaleca  się  dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki   dystansowe. W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.   drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie   nie  pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.

W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany  deszczułką  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania  powierzchni  krzywych (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier  usuwa  się  po  uprzednim namoczeniu wodą.

Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.  Dokładny  czas  powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym   pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni  okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami   prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.

Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i

uzyskać      wklęsły  kształt  spoiny.

Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną

gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni  płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą  być  powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  Dobór  preparatów  powinien  być  uzależniony   od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-

„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i

okładzin   badaniom  powinny  podlegać  materiały, które będą

wykorzystane do wykonania    robót  oraz podłoża.

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały

pomocnicze  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat

technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w dokumentacji

projektowej.

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać

certyfikat  lub  deklarację  zgodności stwierdzająca zgodność własności

technicznych z określonymi  w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed

przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych i okładzinowych.

Zakres czynności kontrolnych    powinien obejmować:

–	sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem

wymaganej   szorstkości,  występowania ubytków i porowatości, czystości i

zawilgocenia,

–	sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w

dowolnych  miejscach i kierunkach  2-metrową łatę,

–	sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą

2-metrowej  łaty  i  poziomnicy;

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

–	sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin

dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i

prostoliniowości

–	sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.

5.3.1. i 5.4.1.,  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3.  Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania

wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową  i  ST  w  zakresie

pewnego  fragmentu  prac.

Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ  na  prawidłowość dalszych

prac.

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii

wykonywanych   robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych

robót „zanikających”.

6.4.  Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny

spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących wykonanych wykładzin i

okładzin a w szczególności:

−	zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,

które  naniesiono  w  dokumentacji  powykonawczej,

−	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

−	prawidłowości przygotowania podłoży,

−	jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

−	prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i

dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

−	sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich

barwę  i   odcień  należy  sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami

projektu technicznego   oraz wzorcem płytek,

−	sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty

kontrolnej    długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym

miejscu; prześwit    pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć

z dokładności do 1 mm,

−	sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą  cienkiego  drutu

naciągniętego  wzdłuż  spoin  na  całej  ich  długości  (dla spoin  wykładzin

podłogowych  i   poziomych  okładzin  ścian) oraz pionu  (dla spoin

pionowych okładzin ścian) i  dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością

do 1 mm,

−	sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie

drewnianym  młotkiem (lub innym  podobnym narzędziem);

charakterystyczny głuchy dźwięk jest    dowodem nie związania płytek z

podkładem,

−	sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin

zewnętrznych i   pomiaru; na dowolnie   wybranej powierzchni wielkości

1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do

0,5 mm

−	grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w

trakcie  realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia

kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w

pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i   opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (zamawiającego)  i    wykonawcy.

6.5. 	Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące

wymagania:

−	cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z

wzorcem  (nie dotyczy wykładzin  dla których różnorodność barw jest

zamierzona),

−	cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek

właściwej  przyczepność) tj. przy  lekkim opukiwaniu płytki nie powinny

wydawać głuchego  odgłosu,

−	grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub

instrukcją  producenta,

−	dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wykładziny  od  płaszczyzny

poziomej   (mierzone  łatą  długości  2  m) nie powinno być większe niż

3 mm na długości

łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości  posadzki,

−	spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do

spoinowania,

−	dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej

niż  2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości

posadzki   dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla

płytek gatunku  drugiego i trzeciego,

−	szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem

wskazanym   w projekcie,

− 	listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i

instrukcją producenta.

6.5.2.  Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące

wymagania:

−	cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z

wzorcem  (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest

zamierzona),

−   cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem

(warunek   właściwej  przyczepności)  tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie

powinny wydawać  głuchego odgłosu,

−	grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub

instrukcją producenta,

−   dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego

nie  powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

−  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać

2 mm na długości 2 m,

−  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do

spoinowania

−   dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej

niż mm    na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

−  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z

dokumentacją   i instrukcją producenta.

7. 	OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania  ogólne” pkt 7.

7.2. 	Zasady obmiarowania

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie

dokumentacji   projektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie

surowym.  Z  obliczonej    powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,

pilastrów, fundamentów i innych   elementów większe od 0,25 m2. W

przypadku  rozbieżność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym

powierzchnie  oblicza  się  według   stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej

lub wg   stanu faktycznego.

8.  	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem

ulegającym zakryciu są podłoża.

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych

i  okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i  określonymi  odpowiednio  w  pkt.  5.3.  dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.  zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i  ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej  wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy  zapisać  w  dzienniku

budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części

robót.    Odbioru  częściowego  robót  dokonuje się dla zakresu określonego

w dokumentach   umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek    w  realizowanych  robotach  i  ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką   formę przewiduje.

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót

w  odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją

projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na

podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz

dokonanej  ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas

jej działalności powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

−	projekt budowlany,

−	projekty wykonawcze

−	dokumentację powykonawczą,

−	szczegółowe specyfikacje techniczne,

−	dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

−	aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych

materiałów i wyrobów,

−	protokóły odbioru podłoż,

−	protokóły odbiorów częściowych,

−	instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

−	wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania  zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji  podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  wykładzinowe i  okładzinowe  powinny  być  odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki  badań i pomiarów  są pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

−	jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić

ją    ponownie  do odbioru,

−	jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu

użytkownika   i  trwałości  wykładziny  lub  okładziny zamawiający może

wyrazić zgodę na   dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym

obniżeniem  wartości   wynagrodzenia  w stosunku ustaleń umownych,.

−  	w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania

wykonawca   zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie wykonanych

wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do

odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po

ich  uzupełnieniu.  Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany

przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

−	ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

−	ocenę wyników badań,

−	wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

−	stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z

zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia

końcowego   pomiędzy zamawiającym a  wykonawcą.

8.5. 	Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,

którego  długość  jest  określona  w umowie.  Celem  odbioru

pogwarancyjnego  jest  ocena   stanu  wykładzin  i  okładzin  po

użytkowaniu  w  okresie gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym

okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych związanych  z   usuwaniem

zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej

Wykładzin  i  okładzin  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

„Odbiór  ostateczny robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu

kaucji   gwarancyjnej,  negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z

obniżonej  jakości   robót. Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego

zamawiający  powinien    zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone wady

w wykonanych wykładzinach i  okładzinach.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. 	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod

CPV   45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty

wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących

sposobów:

	   -rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w

dokumentach   umownych  stała  wartość  wynagrodzenia; wartość robót w

tym przypadku jest   określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

określonych na podstawie  dokumentacji projektowej i umowy,

	  - rozliczenie  w  oparciu  o  wartość  robót  określoną  po  ich  wykonaniu

jako   iloczyn  ustalonej  w  dokumentach  umownych ceny jednostkowej

(z kosztorysu) i   faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo

po  wykonaniu pełnego zakresu  robót i ich końcowym odbiorze lub etapami

określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą

następuje  po  dokonaniu  odbioru   pogwarancyjnego.

9.3. 	Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

−	robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

−	wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,

−	wartość pracy sprzętu z narzutami,

−	koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

−	podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również  przygotowanie stanowiska   roboczego oraz wykonanie wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  osadzenie  elementów  wykończeniowych  i   dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja   wykonanych  wykładzin  i  okładzin,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowników,  zużycie  energii  elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie.

PN-EN 87:1994           Płytki  i  płyty  ceramiczne ścienne  i  podłogowe.  Definicje,

klasyfikacja,  właściwości i znakowanie.

PN-EN 159:1996          Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o

nasiąkliwościwodnej  E>10%.  Grupa B III.

PN-EN 176:1996          Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej

nasiąkliwości  wodnej  E<3%. Grupa B I.

PN-EN 178:1998         Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  asiąkliwości

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997         Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej

E<3%.  Grupa  A I.

PN-EN 186-1:1998      Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej

E<6%.  Grupa A  II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998      Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej

3%<E<6%.  Grupa A II a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998      Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1

PN-EN 187-2:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej

6%<E<10%.  Grupa A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998          Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A

PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. pobieranie próbek i warunki  odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i

sprawdzanie  jakości powierzchni.

SST-05  KLADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH  CPV 45.43.21.11 -5

1.WSTĘP

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i należy je

stosować   w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych zadania  pn.:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii

Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie następujących robót:

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV

- Rozbiórka cokolików – listwy PCV

- Oczyszczenie podłoża po zerwanie płytek PCV

- Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe

homogeniczne

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

- Montaż listwy progowej w drzwiach na styku różnych posadzek

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Budowlanego.

2. Materiały

2.1 Wykładzina zmywalna  spełniająca  warunki określone w Dyrektywie CPD 89106/EWG  i w  zharmonizowanej normie   EN 1441: 2004

Dane techniczne :

-  heterogeniczna- wielowarstwowa  wykładzina podłogowa PCV w rolkach,

antypoślizgowa , barwiona .

Klasyfikacja użytkowa :34/43 ( EN 649, EN 685)

Grubość całkowita  min  2.00 mm

Zabezpieczenie poliuretanowe  – wzmocnienie poliuretanem PUR

Grupa ścieralności  Grupa T

Klasa ogniotrwałości N 13501-1 Bfls1 , Cfls1

Właściwości antypoślizgowe:   R 9

Odporność na rozwój bakterii i grzybów –zgodna normą EN 649(34-43)

Kolory ; do uzgodnienia z Zamawiającym

Zastosowane wykładziny winny mieć wszelkie niezbędne atesty  i

certyfikaty dopuszczające je do  stosowania w  obiektach  szkolnych

(salach lekcyjnych i korytarzach )  w tym m.innymi :

- pozytywne atesty higieniczne ,

- klasyfikacje ogniowe jako wyrób trudno-zapalny,

- raporty badań wyznaczenia odporności   na działanie mikroorganizmów,

- raporty z badań wyznaczania napięcia elektrostatycznego,

- odporność  na poślizg ,

- klasa ścieralności .

2.2 Klej elastyczny do wykładzin

Do klejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny

oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje winny

zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać

szkodliwie na wykładzinę.

Do przyklejania wykładzin należy stosować:

- wykładziny o gr. 2 ,0 mm - klej dyspersyjny

- wykładziny o gr. 2,5-9,0 mm - klej poliuretanowy

- elementy wykończeniowe, cokoły - klej kontaktowy

2.3 Masa samopoziomująca

Przed przystąpieniem do układania wykładziny należy przygotować podłoże.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.

- - szpachle i pace metalowe lub PCV,

- noże lub narzędzia do cięcia

- wałki dociskowe

- frezarka ręczna lub mechaniczna

- poziomice, łaty

- mieszadła

- maszyna do spawania wykładziny

4. Transport

Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane

zgodnie kartą katalogową wyrobu.

5. Wykonanie robót –

Uwaga :

Przy wykonywaniu  robot zależy  postępować zgodnie z Instrukcją producenta .

Wymagania dotyczą w szczególności  :

- przygotowania podłoży wraz z jego renowacja

- procedury montażu wykładziny i wymogów technologicznych

Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące

warunki:

- temperatura otoczenia 17-25 C

-  temperatura podłoża min. 15 C

-  względna wilgotność powietrza poniżej 75%

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i

kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,

5.1.2. suche – max dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5%.

5.1.3 równe i poziome max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb

5.2. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV.

Do montażu wykładziny można przystąpić , jeżeli spełnione są warunki dotyczące

podłoża i otoczenia. (wg wskazań producenta )

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia podłoża.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ułożenia wykładziny

powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie

wcześniej niż po 3 s.

6.2. Posadzki.

6.2.1. Badania posadzek przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonania:

Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia

do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia

powinno być naprawione.

8.2. Odbiór posadzek z wykładziny

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzić zgodnie z normą PN-

76/8841-21 „ Posadzki wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

- - wyglądu zewnętrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe

- prawidłowość ukształtowania powierzchni

- połączenie posadzki z podłożem

- prawidłowość połączenia styków materiałów posadzkowych

- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych.

9. Przepisy związane

PN-EN 12199:2002

PN-EN 1817:2002

P-B-02854:1996

PN-EN 428

PN-EN 429

PN-EN 430

PN-EN 434

PN-EN 435

PN-EN 433

PN-EN 423

PN-EN 685

PN-76/8841-21 „ Posadzki wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO-9000 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.IV – Podłogi i posadzki, Arkady - 1996

ST-06. ROBOTY MALARSKIE          CPV 45 44 21 00 -8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót   budowlanych zadania  pn.:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii

Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i

odbiorze robót w zakresie rzeczowym ujętym w przedmiarze jako załączniku do

kosztorysu   inwestorskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je

stosować  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. ST-OO Wymagania ogólne

1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres robót objętych w niniejszej Specyfikacji obejmują:

a/ zakres rzeczowy robót wymienionych w punkcie 1.1.ST- 00  Wymagania ogólne

b/ zakres ilościowy ujety w przedmiarze jako załączniku do kosztorysu inwestorskiego,

1.4.Okreslenia podstawowe.

Powłoka malarska - warstwa ochronno–dekoracyjno- izolacyjna chroniącą obiekt i jego elementy przed wpływem warunków wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjna.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych

robót   oraz za ich zgodność  ze , Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora

Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farba emulsyjna rodzaju I.

− lepkość (+23°C) KU: 100-110

− gęstość: maks. 1,5 g/cm

− zawartość substancji lotnych: maks. 50%

− czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza

55±5%: maks. 2 godz.

− odporność powłoki na zmywanie i szorowanie

− sufity w kolorze białym

− ściany w kolorze jasnym pastelowym

2.1.2. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.2. Środki  gruntujące

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna

rozcieńczoną   woda w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje się wykonanie    powłoki  malarskiej.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy

zagruntować rozcieńczonym    pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawów

malarskich    posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do

stosowania w   budownictwie.  Na zastosowane zestawy malarskie musi być

akceptacja Inspektora   Nadzoru.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzęt malarski.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny

odbywać się   tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót

tynkarskich i niżej podanych robót malarskich.

- Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości

zainstalowania    rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów

opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed

upadkiem pasem bezpieczeństwa  przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagających Użycia materiałów alkalicznych

(wapno,  soda kaustyczna, pasta do rugowania powłok itp.) należy  stosować

środki ochrony   osobistej:

a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem

ochronnym   oraz wykonywać prace w rękawicach

c/ używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2.Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie

przeznaczona do malowania naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i

szlifowanie  jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Malowanie

konstrukcji stalowych można   wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu

wszystkich elementów konstrukcyjnych  i osadzeniu innych przedmiotów w

ścianach. Podkłady pod powłokę malarska powinny być  dostosowane do:

a/ rodzaju podłoża

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)

c/ miejsca i warunków malowania

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż  +5°C

( z  zastrzeżeniem, aby w ciągu  doby nie następował spadek temperatury poniżej

0°C) i nie   wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy

sprawdzić zalecenia   technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na

zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.

5.3.Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania

- Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:

a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i

chropowatość  betonu usunięte przez  skucie, a następnie przeszlifowanie

b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy

stalowe  wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte,

powinny być  zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna

c/ większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz

inne   niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z

14-dniowym   wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej

szorstkość w naprawianych   miejscach odpowiadała równości szorstkości

otaczającej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień  należy usunąć przez

zeskrobanie,  odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentów i następnie

spłukanie czysta woda

- Podłoża tynkowe powinny:

a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków

zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio

przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane

przez  wypełnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych –

zaprawa   gipsowa, dla pozostałych podłoży – zaprawa cementowa lub

cementowo-wapienna,

c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,

tłuszcze itp.)chemicznych (wykwity składników podłoża  lub zaprawy, rdza od

zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane

zależnie od  zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt

pilśniowych  twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób

następujący:

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne

zaszpachlowanie szpachlówka klejowo-olejowa lub inna odpowiadającej normie

państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez

producenta  farb nawierzchniowych

- Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów

(do  czystej lśniącej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte

5.4.Wykonywanie robót malarskich:

5.4.1.Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłogę, bez

prześwitów, plam   i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy

potarciu miękką tkanina   bawełniana lub wełniana. Przy malowaniu uproszczonym

dopuszcza się ślady pędzla.

5.4.2.Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug,  plam ,  prześwitów,

śladów   pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki

odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłogę. Powłoki nie powinny się

ścierać przy potarciu  tkanina. Barwa powłoki powinna być jednolita bez

widocznych poprawek' lub połączeń o  innym odcieniu i natężeniu. Nie  dopuszcza

się widocznych plam lub zagłębień w miejscach    wbicia gwoździ, natomiast

dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach  naprawy tynku po

hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien  przekraczać

20 cm2. Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności  od producenta

należy  ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich,

opracowanych przez producenta.

5.4.3.Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę

jednolitą   zgodna ze wzorcem, bez slajdów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń,

marszczeń, pęcherzy,  plam i zmiany. Dopuszcza się chropowatość powłoki

odpowiadającej rodzajowi faktury  pokrywanego podłoga lub podkładu; powłoka

powinna bez prześwitów pokrywać podłogę   lub podkład, które nie powinny być

dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się   nieznaczne miejscowe

prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki  powinny mieć

jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub  półmatowe.

W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe  zmatowienie

oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu    olejnym

farbą rdzochronną  należy stosować  farby różniące  się miedzy sobą

odcieniem lub  intensywnością  barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych

powinny wytrzymać   próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z

mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.   Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych

powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom   podanym dla powłok z farb

olejowych, z tym , że  powinny one mieć połysk lakierniczy  i wytrzymywać

dodatkowo próbę badania twardości powłoki

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania.

6.1.1.Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

-badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich

przyjęcia   badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej

niż po 4 tygodniach   od daty ich wykonania,

-badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i

wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośredni przed

przystąpieniem do robót malarskich

-badanie stopnia skarbonizowania podłoża  należy wykonać bezpośrednio przed

przystąpieniem do  robót malarskich

-badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem.

-badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od

daty ich ukończenia.

6.1.2.Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie

niższej niż   +5°C  i przy  wilgotności względnej 65%.

6.1.3.Badanie podłoży powinno obejmować:

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez

zeskrobanie  warstwy  tynku o grubości 4 mrn i zwilżenie zeskrobanego miejsca

roztworem  alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie

skarbonizowany, gdy zwilżone   miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwia się

bladoróżowo, natomiast intensywne   zabarwienie różowe świadczy o

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

-sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykona przez polanie badanej

powierzchni  wodą ; próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy

smug i nie pozostawia  kropli.

6.1.4.Badanie materiałów:

-sprawdzenie materiałów należy' przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku

budowy zaświadczeń  o jakości materiałów wystawionych przez   producentów

oraz wyniki kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia

materiałów z wymogami dokumentacji   technicznej oraz z odpowiednimi normami

państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia   do stosowania w budownictwie

materiały , których jakość nie jest potwierdzona    odpowiednimi dokumentami,

powinny być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty)

6.1.5.Badanie warstw gruntujących obejmuje:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne

potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się

ziarenka piasku

- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma

kroplami   wody;  gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na

zwilżonym miejscu   powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości

około   0.10 m"

Farba podkładowa: podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej

Warstwy  powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy

sprawdzeniu   wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości

około l cm ciężarkiem o   masie 5 kg na przeciąg  kilkunastu sekund: powierzchnie

należy uznać za wyschnięta, jeżeli  po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły

do powierzchni podkładu.

6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich

6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonania w  następujących  terminach:

- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7

dniach

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych,

syntetycznych oraz   lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.

- badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie

niższej niż  +5°C i przy wilgotności względnej 65%.

6.2.2.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:

- stwierdzeniu równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia  barwy i

zgodności z   wzorcem producenta,

- braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub

wypełniaczy,

- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych

okiem   nieuzbrojonym  śladów pędzla itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana

powierzchnie  malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.

6.2.3.Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu, w

świetle  rozproszonym  barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca,

który w przypadku   nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i

betony, powinien być  wykonany na takim suchym podłożu, o powierzchni

możliwie zbliżonej do faktury podłogi

6.2.4.Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle

rozproszonym.   Rodzaj połysku powinien być określony:

- przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. niedający połysku w świetle

odbitym,

- przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy

skorupki  kurzego jaja,

- przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk

przy   powłokach emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy

odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej,

6.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej  powierzchni  miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego

koloru (tj. ciemna w  połysku powłok białych i biała w przypadku powłok

kolorowych). Powłoka jest odporna na  ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują

ślady farby.

6.2.6.Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie

z wymaganiami normy państwowej

6.2.7.Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną –

przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna

na  zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne

okiem  nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z

ustaleniami   normy państwowej.

6.2.8.Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z norma

państwową.

6.2.9.Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić

przyrządami    elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok

na innych podłożach  należy przeprowadzać zgodnie z normami lub

świadectwami.

6.2.10.Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami

podanymi w  normie państwowej

6.2.11.Sprawdzenie twardości powłok metoda uproszczona polega na lekkim  przesunięciu po

powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego  miękkiego piaskowca

szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli  po wykonaniu próby

nie   występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 0,50 m .

Badanie   według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z  ustaleniami normy.

6.2.12.Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami

zależnie od   rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoka, a mianowicie:

- badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu

wyrównawczego  należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem

(nożem lub skalpelem   chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża,

- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy

przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć

w  odstępach, co l cm. a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich

paskiem  tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej

emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobrą

przyczepność, jeżeli zerwanie   następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie

- badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z

drewna struganego lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy

wykonać wg normy na  stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu

maluje się i suszy: na części  powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać

ostrym nożem trzymanym prostopadle  do pomalowanej powierzchni, i o 10

równoległych rys w odstępach, co l-l.5 mm, tak, aby  powłoka była przecięta aż

do  podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć   pod katem

90° do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów.

Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki

powinny  trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem

lub miękkim  pędzlem (płaskim);badanie to należy przeprowadzić na trzech

płytkach kontrolnych;  powłoka ma  dobrą przyczepność, gdy na dwóch z trzech

badanych płytek nie odpadnie  więcej niż l   kawałek (całkowicie lub częściowo)

po przesunięciu palcem po powierzchni   zarysowanej nożem

-  badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy

państwowej

6.2.13.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda polega na zwilżeniu badanej

powierzchni  powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub

szmatka. Powłoka jest   odporna na zmywanie woda, jeżeli na szczotce lub

szmatce nie pozostaną ślady farby oraz   gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni

powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub   zmiany w barwie lub połysku w

stosunku do powierzchni niepoddanej próbie.. Przy  powłokach matowych

dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych  dopuszcza się

nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni

niezmywalnej.

6.2.14.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem należy wykonać przez

kilkakrotne  silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka z twardej

szczeciny, (co najmniej 5- krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za

pomocą miękkiego pędzla. Powłoka  jest odporna na zmywanie wodą z mydłem,

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie  zabarwieniu oraz jeżeli po

wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na

powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części

zmywanej.

6.2.15.Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy

wykonywać zgodnie z wymaganiem normy państwowej.

6.2.16.Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez

jednokrotne pomalowanie farba podkładowa powierzchni o wielkości około 0,10

m2. Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby

nawierzchniowej.   Szczelność jest wystarczającą, jeżeli  po 24 godzinach powłoka

ma połysk i nie ma plam  matowych.

6.2.17.Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i

wodorozcieńczalnych   farb emulsyjnych silikonowych oraz rozpuszczalnych farb

silikonowych należy  przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub

świadectwami.

Ocena jakości malowania

1/Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty

malarskie   należy uznać za prawidłowo wykonane.

2/Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych

robót  malarskich lub tylko zakwestionowana ich cześć uznać za nie

odpowiadające    wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadzającą odbiór powinna ustalić czy:

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz

nakazać usuniecie  powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie

- poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z

wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań

3/W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie

w sposób następujący:

- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnia powłokę

malarska,

- ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnie

drobnym  materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnia powlokę

malarska,

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku

mechanicznego  należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań,

dokładnie utrzymując końcówkę  agregatu w tej samej odległości od malowanej

powierzchni i pod tym samym kątem   wykonać natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne

naniesienie   powłoki malarskiej

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie

powłoki –  należy oczyścić powierzchnie z nałożonej farby, ponownie starannie

przygotować  powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę

powłoki.

7.OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiaru jest l m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8.DBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje   się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pakt 6 dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOSCI.

Cena wykonania l m2 robót malarskich obejmuje: - roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów, Cena wykonania l m2 robót malarskich obejmuje:  roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów, wykonanie malowania , testy i pomiary,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogólne metody badań. Postanowienia ogólne.

PN-87/C-04403.0I Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Postanowienia

Ogólne i zakres normy. Metody badań.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.

Zastąpioną częściowo: PN-ISO 7784-1:2000.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie

Wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości.

PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za pomocą spadającego ciężarka.

PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny)

PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń stożkowy).

PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Próba wciskania wg Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN 24624:1994/Azl:2000 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania zużycia i wydajności.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa Do malowania. Ogólne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie Instrukcja producenta.

SST.07       ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  INNE

CPV 45.33.23 00-6    ROBOTY  INSTALACJI  KANALIZACJI

CPV 45.33.24.00- 7  ROBOTY INSTALACJI W  ZAKRESIE URZĄDZEN

SANITARNYCH

1.WSTĘP

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i należy je

stosować   w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych zadania  pn.:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii

Krajowej   w Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

1.4. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą robót związanych z dostawą materiałów ,

wykonawstwem i odbiorem robót instalacji sanitarnych. Niniejsza SST będzie stanowić podstawę do wykonania przedmiotowego remontu oraz jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót sanitarnych.

Rozwiązania zamienne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną, po uzasadnionej konieczności wprowadzenia należy przedstawić na piśmie i po pozytywnej akceptacji Inspektora Nadzoru będzie można zrealizować.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być

obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiału

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

1.5. Zakres robót sanitarnych i towarzyszących

demontaż istniejących urządzeń sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach

demontaż istniejących instalacji sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach (piony

kanalizacyjne w pomieszczeniu sanitarnym

roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów , wykucie bruzd i uzupełnianie ich

po montażu instalacji

wywóz materiałów  z rozbiórki

montaż nowych instalacji sanitarnych wraz z połączeniem z istniejącymi instalacjami

wykonanie prób i odbiorów  technicznych

prace izolacyjne

montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania

obudowa wszystkich przewodów  w obrębie pomieszczeń sanitarnych płytami K–G

usunięcie ewentualnych usterek

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszelkie prace budowlane związane z dostawą, wykonaniem i odbiorem robót  instalacji,

armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i prawem budowlanym, w tym warunkami technicznymi (,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Arkady, Warszawa 1988), pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepis bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepis obowiązującego prawa.

2.2. Wytyczne montażu  instalacji sanitarnych

Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej

powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieku, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonaniu prac należy zgodnie z ustawą stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót sanitarnych zgodnie z dokumentacją, poleceniami i inwestorskiego. Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzania zmian konstrukcyjno-budowlanych lub odstąpienia do zaprojektowanych materiałów  – w przypadku niemożiwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o analogicznych charakterystykach technicznych i eksploatacyjnych oraz trwałości.

Każda próba  zmiany materiału przez Wykonawcę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmianę materiału lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiału na wymagany w dokumentacji na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji.

2.2.1. Instalacja wodociągowa

Do wykonania instalacji zimnej wody, stosować rury stalowe bez szwu, wykonane wg PN-80/H-74219, materiał wg PN-89/H-84023/07 gatunek stali R-35, o pogrubionej warstwie cynku, wg PN/H-74200 lub ocynkowane wg DIN-2444. Dla w/w instalacji należy zastosować armaturę dopuszczoną do odpowiednich temperatur i ciśnień.

2.2.2. Armatura

Wykonawca powinien przed zakupem armatury uzgodnić jej typ z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.

2.2.3. Urządzenia (przybory) sanitarne

-miski ustępowe z dolnopłukiem typu kompakt

-umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem co najmniej o standardzie firmy

-pisuary z zaworem spłukującym (z kratką ochronną ze stali nierdzewnej).

W pomieszczeniach sanitarnych proponuje się zastosowanie urządzeń, co najmniej o standardzie firmy KOŁO w kolorze białym. Lokalizacja i dobór montowanych przyborów  sanitarnych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wysokość ustawienia przyboru wg obowiązującego prawa oraz wg wytycznych producentów . Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyboru, syfonu i podejść kanalizacyjnych.

Montaż winien zabezpieczyć powtórnie łatwy demontaż przyboru oraz właściwe

użytkowanie. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przyborze  lub zakładane bezpośrednio pod przyborem

2.3. Kanalizacja sanitarna

Instalacja i przewody instalacji kanalizacji sanitarnych DN 50 110 – rury kanalizacyjne PCV kielichowe  (uszczelki gumowe) np. w systemie kanalizacji wewnętrznej Wagin, Pipelife.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót , zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów . Sprzęt i maszyny powinny posiadać odpowiednie parametry techniczne, być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Rodzaj sprzętu i maszyn użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia przyjętej technologii. Urządzenia elektryczne używane podczas remontu, powinny być sprawne eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Środki i urządzenia transportowe muszą być odpowiednio przystosowane do transportu niezbędnych do realizacji robót  materiałów i sprzętu. Materiały należy  zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa transport na plac budowy i poza nim. Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki  przewidzieć na odległość ok. 10 km oraz ich ewentualną utylizację.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów  należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., ruchu drogowego oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

5. WYKONANIE ROBÓT

Prowadzone prace budowlane nie mogą swoją technologią i programem naruszać interesów osób  trzecich, w tym Inwestora i użytkowników   obiektu.

Należy  zabezpieczyć teren budowy i jego bezpośrednie otocznie przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały i przybory sanitarne wraz z armaturą montować zgodnie z obowiązującym prawem oraz wg wytycznych producentów .

Przewody należy  ułożyć w bruzdach ściennych lub w podłodze.

W miejscach gdzie przewody przechodzą przez ściany i stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią  powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przestrzeń między tuleją a przewodem powinna zatem być wypełniona materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy  łączyć rur.

Przejścia przewodów przez stropy i ściany wymagają zastosowania tulei

ochronnych. Przy wszystkich przejściach przez ściany i stropu należy  stosować tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Mają one nieco większe średnice niż rury:

- o 1 cm – dla rur stalowych,

- o 2 cm – dla rur z tworzywa.

Izolację ciepłochronną należy zastosować zgodnie z zastosowanymi przewodami do instalacji

sanitarnych. Izolacja musi być odporna na działanie cementu i wilgoci.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiału i urządzeń powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  producenta.

6.1. Badania i próby szczelności

Próby  hydrauliczne i ciśnieniowe instalacji sanitarnych należy przeprowadzić wg obowiązującego prawa.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Podejścia i przewody spustowe  kanalizacji ścieków  bytowych należy obserwować podczas przepływy wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków  należy powyżej kolana  łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

Analogicznie wykonać próbę szczelności wpustów  podłogowych.

6.2. Instrukcja obsługi.

Instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno – ruchową tych wyrobów  zainstalowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne.

6.3. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję

producenta lub dystrybutora.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującym prawem. Badania

odbiorcze instalacji będą prowadzone wg metodyki badań określonej w warunkach technicznych wykonania i odbiory robót.

7.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

7.1.1. Sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanie materiał z niniejszą SST.

7.1.2. Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów  sanitarnych.

7.1.3. Badanie szczelności należy y przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem  izolacji cieplnej. Przed przystąpieniem do badania instalacja powinna być wypłukana wodą. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego.

7.1.4. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Po napełnieniu instalacji wodą

i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzeniu

czy nie występują przecieki wody lub roszenia i rozpocząć badanie szczelności zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

7.1.5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z WTWiO.

7.1.6. Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół  z badania

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie oraz stwierdzenie,

czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym.

7.1.7. Badanie armatury odcinającej:

- sprawdzenie zgodności doboru armatury z przedmiarem robot i wytycznymi inwestora

- sprawdzenie szczelności zamknięcia i połączeń armatury

- sprawdzenie poprawności i szczelności montażu  armatury i urządzeń sanitarnych

- z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół  jeżeli wynik badania był

negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona

do ponownych badań.

7.1.8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:

- dokumentacja koncesyjna na urządzenia podlegające UDT

- oświadczenie, że ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego

stosowania w instalacjach, są zgodne z przepisami i obowiązującymi normami.

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w załączonym przedmiarze robót sanitarnych.

Podstawą dokonania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest niniejsza SST

Jednostki obmiarowe:

1 m3 - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m2 - powierzchnia, ściany, posadzki

1 m – długości rurociągu

1 szt. – ilość urządzeń, armatury

1 kpl – ilość kompletnych urządzeń, otworowanie

1 próba  – kompletna próba  sprawdzająca działanie instalacji

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Odbiór   międzyoperacyjny robót  poprzedzający wykonanie instalacji wodociągowej

- sprawdzenie wykona przejść dla przewodów  przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary

otworu

- sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzdy, zgodność kierunku

bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół   stwierdzający jakość

Wykonania robót  oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy  identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

9.2. Odbiór  techniczny – częściowy instalacji wodociągowej

- odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych części instalacji,

dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót.

Odbiór  częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji

- w ramach odbioru częściowego należy  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części

instalacji, a wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorowe

- po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy  sporządzić protokół  potwierdzający

prawidłowe wykonanie robót  i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.

W protokole należy  jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania odcinków

instalacji objętych odbiorem częściowym.

Do protokołu należy  załączyć protokoły niezbędnych badań  odbiorowych.

9.3. Odbiór  techniczny – końcowy instalacji wodociągowej

a) instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu

następujących warunków :

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji

cieplnej

- instalację wypłukano i napełniono wodą

- dokonano badań odbiorczych, z których  wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym

b) przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- rzut pomieszczeń

- protokoły odbiorów  międzyoperacyjnych

- protokoły odbiorów  technicznych – częściowych

- protokoły wykonania robót odbiorczych

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

c) w ramach odbioru technicznego końcowego należy:

- sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich

WTWiO

- sprawdzić kompletność dokumentów

- uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

d) odbiór  techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

e) w przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór  instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru tych części instalacji, które  ulegają

zakryciu. Przed zakryciem instalacji należy przeprowadzić jej próbę  szczelności, która  należy zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru.

Odbiór  próby  szczelności nastąpi protokolarnie i będzie podstawą do zakrycia

odebranej części instalacji oraz będzie podstawą do uzyskania pozytywnego odbioru końcowego.

W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania próby  szczelności (protokół ) Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkryć badaną instalację i przeprowadzić wymagane procedury tj. odbiór  części podlegających zakryciu  oraz przeprowadzenie próby  szczelności. Wszystkie koszty związane z nieprzestrzeganiem przepisów i wynikających z tego powodu np. kucie posadzki, ścian itp. obciążają  Wykonawcę.

Dopuszczalne jest wykonanie próby  ciśnieniowej przy obecności osoby z odpowiednimi uprawnieniami sanitarnymi (bez udziału Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokołu z pozytywnej próby  szczelności, Inspektor podejmie decyzję o możliwości zakrycia instalacji na piśmie.

Dopuszczalne każda zmiana musi być pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany materiału czy armatury Wykonawca na własny koszt zdemontuje wykonaną  instalację i wykona ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami niniejszej SST.

9.4. Odbiór końcowy robót

Ogólne  zasady odbioru robót podano w niniejszej SST.

Odbiór  robót nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w przedmiotowej SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów  odbiorowych instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym wyniki wszystkich badań odbiorczych wraz z ich oceną; potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wykonana i odebrana ilość 1 kompletu ceny jednostkowej określonej,

jako wynagrodzenie ryczałtowe.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ” - WTWiO.

SST 08 – WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

CPV45261000-4

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem dachu,

obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi zadania  pn.:

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 im.Armii  Krajowej   w

Rzeszowie  przy ul.Miodowej 6

Z uwagi na konieczność rozebrania wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a po wykonaniu robót dociepleniowych należy   zamontować nowe obróbki oraz rynny i rury spustowe.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami

spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- demontaż i rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,

- izolacja termiczna dachu płytami styropianowymi laminowanymi ,

- pokrycie dwuwarstwowe papą zgrzewalną ,

- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej ,

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej ,

1.4.Określenia podane w niniejszej SST

.Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w

ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt. 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 2.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć

dachowych.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać

wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;

Papa powinna mieć jednolite ubarwienie.

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i

związane drutem grubości co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie i świadectwie. Rolki papy należy  przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej

120 cm od grzejników.

2.4.Blacha ocynk  oraz elementy prefabrykowane z blachy ocynk. (rynny, rury spustowe)

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4.TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.Transport materiałów

4.2.1.Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i

transportowane w sposób wskazany w normach polskich.

4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport pap :

- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i

związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm;

- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

określonymi w PN;

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od

grzejników;

- rolki papy należy y układać w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

- Odległość między warstwami 80 cm.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-

10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża łatą kontrolną  o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony

kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.2.Podłoża z płyt styropianowych laminowanych

Płyty  mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli mają aprobatę techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu.

Płyty  należy  przymocować w sposób mechaniczny lub przykleić lepikiem asfaltowym .

5.4.Wymagania ogólne dla pokryć  papowych

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z wymaganiami szczegółowymi dla

danego rodzaju podłoża,

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład :

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu

powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia

papowego, osadzeniu listew lub klocków do obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych

(rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być

wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu

do wykonywania pokryć papowych.

5.4.1.Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może  być wykonywane na połaciach

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20% na podłożu :

z płyt styropianowych , jeżeli maja aprobatę techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan butan należy  przestrzegać następujących zasad :

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże  i

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej.

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a

płomień palnika powinien ciągle być przemieszczany w miarę nadtapiania masy

powłokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu

masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy  natychmiast docisnąć do

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

5.5.Obróbki blacharskie

5.5.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do

0,6mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.5.3.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.6.Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych

5.6.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.6.2.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.6.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :

a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

element wieloczłonowe,

b)łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na

całej długości,

c)mocowanie do uchwytów , rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d)rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :

a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe,

b)łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c)mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w

wykutych gniazdach,

d)rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury

żeliwnej na głębokość kielicha.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2.Kontrola podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystąpieniem do wykonania pokrycia z papy.

6.3.Kontrola wykonania pokryć

6.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania

prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac

pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia papowe

a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności

wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej.

b)Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu wykonania z

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w

normie PN-98/B-10240 pkt.4.

c)Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Jednostką obmiarową robót jest :

- dla robót – Krycie dachu papą – m2 powierzchni dachu,

- dla robót – Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub

rur spustowych.

7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia

każdego nie przekracza 0,5m2.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Podstawą do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2.Odbiór podłoża

8.2.1.Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm.

8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a)podłoża,

b)jakości zastosowanych materiałów,

c)dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem.

8.3.3.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4.Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,

c)zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien

wchodzić program utrzymania pokrycia,

- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną,

Certyfikaty na znak bezpieczeństwa – na wbudowane materiały.

8.3.6.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7.Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwa użytkowania i trwałości

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4.Odbiór pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że  pasek papy należy  naciąć nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2.Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2.

8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym. Rury

spustowe powinny być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6.Zakończenie odbioru

8.6.1.Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Pokrycie papą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która

obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m,

- oczyszczenia podłoża,

- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia  warstwy styropianu z papą

fabrycznie przyklejoną,

- pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacji stanowiska roboczego.

9.2.Obróbki blacharskie

- Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

- - przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3.Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

Uporządkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-74?B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi

na gorąco.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część  : zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydanie ITB Warszawa 2004r.